## Slide 1
Die Reaktionszeit der Instandhaltung ist maßgeblich geprägt von der Verfügbarkeit der richtigen Ersatzteile zum richtigen Zeitpunkt. Wartezeiten durch langes suchen der passenden Ersatzteile, das Raussuchen der passenden Zeichnungen und bestellen wenn der Schaden schon aufgetreten ist führen zu einer negativen Entwicklung des Nutzungsgrad an Maschinen und Fertigungsanlagen.
Ziel der Instandhaltung ist ein effizientes Ersatzteilmanagement

## Slide 2
Instandhaltung und technischer Einkauf schaffen Standards
• Die Standardisierung von Ersatzteilen bildet einen Schwerpunkt der betrieblichen Instandhaltung.
• Mittels Lasten und Pflichtenheft wird schon bei der Bestellung von Maschinen und Baugruppen auf die Standards hingewiesen.
• Baugruppen und Ersatzteile müssen katalogisiert und standardisiert werden.
• Maschinenübergreifend können Bauteile eingesetzt werden.
• Fehlersuche durch Bauteiltausch an 2 unabhängigen Maschinen Systemen möglich.
• Lagerorte werden entlastet und das Lieferantenmanagement einfacher für alle Beteiligten.
Standard durch Einkauf und I&R

## Slide 3
Ziel eines Ersatzteilmanagement in der Instandhaltung ist es
die richtigen Materialien (Austauschteile, Ersatzteile)
zum richtigen Zeitpunkt
am richtigen Ort
in der richtigen Menge
und der richtigen Qualität bereit zu stellen.
Maßstab für die Effektivität
Maßstab für die Effizienz
Was ist nötig für ein effektives Ersatzteilmanagement?

## Slide 4
Vorgaben des Managements zur Instandhaltungsstrategie und Budget
Anlagenverfügbarkeit und Maschinenbelegung
Reaktionszeiten bei Maschinenstillstand
Eskalationsvorgaben der Produktion
Datenverarbeitung, Hard und Software Infrastrukturen im Betrieb
Netzwerke und gemeinsame Plattform von Hersteller, Lieferanten, Servicedienstleister, der betrieblichen Instandhaltung und den Betreibern der Maschinen und Anlagen.
Interdisziplinäre Zusammenarbeit aller angeschlossen und beteiligten Abteilungen.
Anforderungen an die Instandhaltung werden durch die Produktion und das Management bestimmt.

## Slide 5
Instandhaltungsstrategien
Risiko orientiert
Ereignis-orientiert (breakdown)
Zeit-abhängig orientiert
Zustands-abhängig orientiert
Zuverlässig-keits-orientiert
traditionell
modern
hoch
hoch
niedrig
IH-Kosten
Anlagenverfügbarkeit

## Slide 6
Stufen auf dem Weg zum effizienten Ersatzteimanagement der Instandhaltung
1. Klare Ziele definieren
2. Umsetzung durch die Instandhaltung
3. Wahl der Ersatzteilstrategie-Lieferanten
4. Stabile Ersatzteilversorgung
Ziel
Ausgangspunkt

## Slide 8
Anforderungen an die Instandhaltung werden vom Management vorgegeben
Konkrete Bedarfsanforderung
Definierte Verfügbarkeit
Normen, Regeln, Gesetze, Vorschriften Qualitätsanforderung
Organisation
Lagerstrategien
Beschaffungsstrategien
Lagerorte
Lagermenge
Minimale Kosten
Wer macht was?
Maschinenbelegung
Reaktionszeit
Vorgaben

## Slide 9
Einflussfaktoren – Ersatzteilmanagement Stammdatenmanagement
Markt Vorschriften Technik
Produktion und Management
Anforderungen an die Instandhaltung
Instandhaltungs-strategie
Anforderungen an Lieferanten und Servicepartner der Instandhaltung
bestimmen
bestimmt
bestimmt

## Slide 10
Anforderungen an die Instandhaltung zur Festlegung einer Ersatzteilstrategie
Durchführen einer Anlagenstrukturierung
- mit Ermittlung von Risiken-Ausfallrisikio
- und Festlegung von Prognosen und Reaktionszeiten
Ermittlung von Wert und Verbrauchshäufigkeit
Ermittlung von Beschaffungsmöglichkeiten und -kosten
Was wird wo und wie schnell benötigt?
Wie ist es am günstigsten bereit zu stellen?

## Slide 11
Zeitachse
Vorgaben Management Markt Technik Vorschriften
Gesetze Normen
Strategie Beschaffung
Strategie Instandh.
Controlling & Reporting
Transparente Darstellung aller Aktivitäten
Offene Kommunikation & kurze Entscheidungswege
Prozessdaten
Stammdaten
generieren analysieren bewerten auswerten bereit stellen
Bedingungen prüfen Projektteam zusammen stellen interdisziplinäre Zusammenarbeit focieren
Anhand der Erfahrungen und Dokumentationen
+ die Auswertung von gewonnenen Daten der Sensorik etc. werden Prognosen zum Ersatzteilbedarf und zum Ausfallverhalten der Anlagen erstellt.
-Prognosen optimieren
-Stammdaten digitalisieren optimieren
-Instandhaltung digitalisieren optimieren
Ersatzteilmanagement digitalisieren optimieren
-Beschaffung digitalisieren optimieren

## Slide 12
Analysieren sie die gewonnen Daten und werten ihre Erfahrungen aus
Analysieren sie das Ausfallverhalten ihrer Maschinen und Anlagen
Prognostizieren sie den Ersatzteilbedarf und das Ausfallverhalten und Zeitpunkt.
Erstellen sie harmonisierte Pläne auf Basis der gewonnen Daten und Erkenntnisse.
Aktualisieren und optimieren sie ihre gewonnen Stammdaten regelmäßig.
Aktualisieren sie ihre Ersatzteilstrategie regelmäßig und überprüfen alle Vorgänge.
Anforderungen an die Instandhaltung zur Festlegung einer Ersatzteilstrategie

## Slide 13
Potenziale zur Kostensenkung in der Instandhaltung durch ein effizientes Ersatzteilmanagement
Anforderungen an die Instandhaltung aufgrund der Markterfordernisse regelmäßig überprüfen und Ersatzteilmanagement daran ausrichten
Möglichkeiten von Online-Bestellungen mit festen Lieferzusagen prüfen
Lieferantenmanagement mit dezentralen Lagern und vorhalten von bestimmten Ersatzteilen
Regelmäßige Bestandsanalysen mit professionellen Lagerverwaltungssystemen durchführen
Risikobeurteilung der Lieferanten – Ausfallrisiko
Redundante Lieferketten aufbauen
Stammdaten – Wissensdatenbank - Netzwerke

## Slide 14
Vorratslagerhaltung oder Bedarfsweise Bestellung?
Wo soll gelagert werden? Magazin?
Wie hoch sind die Sicherheitsbestände?
Wie erfolgt die Bestellauslösung?
Wie groß sollen die Beschaffungsmengen sein?
Festgelegt wird die Ersatzteilstrategie vom Management die das Instandhaltungsbudget und die grundsätzliche Instandhaltungstrategie bestimmt
Die grundsätzlichen Fragen einer effizienten Materialwirtschaft

## Slide 15
Bestimmungsgrößen der Lagerstrategie
Beschaffungs-kosten
Reaktionszeiten
Beschaffungs-markt
Deckungs-beiträge
Lagerkosten
Puffer-kapazitäten
Lager-möglichkeiten
Normen Vorschriften
Verbrauchs-verhalten
Lagern oder bedarfsweise bestellen?

## Slide 16
Bewertung von Produktionsausfällen
Voraussetzungen:
Keine Personen-, Umwelt-, Anlagen- oder Produktschäden durch den Produktionsausfall
Abschätzung des Risikos eines Kundenverlustes
- Umsatzerlöse abzüglich variabler Kosten unter Berücksichtigung vorhandener Pufferkapazitäten
Kosten für Lagerplätze und Lagerverwaltung
Kalkulatorische Zinsen
Evtl. kalkulatorische Abschreibungen
Welche Deckungsbeiträge entgehen uns?
Welche Lagerkosten sparen wir ein?
Entscheidung durch Gegenüberstellung von Deckungsbeiträgen und Lagerkosten
-
+

## Slide 17
Lagerorte
In jedem Fall zentrales Lagerverwaltungssystem
Grundsätzlich zentrales Lager aufgrund geringeren Kosten
Für Material mit geringem Wert für regelmäßig wiederkehrende Tätigkeiten (i.d.R. Betriebsstoffe und Arbeitshilfsmittel) auch Handlager in der Nähe des jeweiligen Bedarfsortes
Zentrallager
Geringe Verwaltungskosten
Geringere Lagermenge
Höherer Lagerumschlag
Höhere Auslastung
Dezentrale Lager
Kurze Transportwege
Kurze Transportzeiten

## Slide 18
Wertigkeit von Lagermaterialien
Bestimmung der Wertigkeit von Lagermaterialien auf Basis der ABC-Analyse
Vorgehen
1. Ermittlung des Jahresverbrauchswertes (Produkt aus Wertigkeit und Verbrauchshäufigkeit) der Lagermaterialien
2. Sortierung des Materials absteigend nach Jahresverbrauchswert
3. Ermittlung der kumulierten Jahresverbrauchswerte
4. Einziehung sinnvoller Grenzen
10-15% der Materialien | 70-80% des Wertes | A-Materialien
30-40% der Materialien | 15-20% des Wertes | B-Materialien
50-60% der Materialien | 5-10% des Wertes | C-Materialien
Konzentration des Aufwandes bezüglich optimaler Lagermengen und Bestandsverfolgung auf A-Materialien

## Slide 19
Beispiel einer ABC-Analyse
Material | Verbrauchs-wert | Kumulierter Anteil an der Anzahl der Materialien[%] | Kumulierter Anteil am Verbrauchswert[%] | Klassifikation
4 | 580 | 10,0 | 48,54 | A
7 | 250 | 20,0 | 69,46 | A
2 | 160 | 30,0 | 82,85 | B
10 | 100 | 40,0 | 91,21 | B
6 | 30 | 50,0 | 93,72 | C
8 | 25 | 60,0 | 95,82 | C
5 | 20 | 70,0 | 97,49 | C
9 | 15 | 80,0 | 98,74 | C
1 | 10 | 90,0 | 99,58 | C
3 | 5 | 100,0 | 100,00 | C

## Slide 20
Chart: 
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
Spalte1 | 0 | 48.54 | 69.46 | 82.85 | 91.21 | 93.72 | 95.82 | 97.49 | 98.74 | 99.58 | 100
Kumulierter Anteil an der Anzahl der Materialien
Kumulierter Anteil am Verbrauchswert

## Slide 21
Ermittlung von Bestellzeitpunkten
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9
Y-Werte | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4
Melde-bestand
Sicherheits-bestand
t
Bestand
Wiederbeschaffungs-zeit
Sicherheitspolster
Bei regelmäßigem Verbrauch
Bestellung
Wareneingang

## Slide 22
Bestellmengen
Große Bestellmengen…
…bieten Preisvorteile durch hohe Nachlässe
…bedeuten geringere spezifische Transportkosten
…führen zu geringen spezifischen Bestellkosten
…führen zu hohen Lagerkosten
…bedeuten eine hohe Kapitalbindung (und hohe kalkulatorische Zinsen auf den durchschnittlichen Lagerbestand)
…erhöhen das Risiko der technischen Veralterung der Lagerbestände durch den geringen Lagerumschlag
Kleine Bestellmengen…
…verhalten sich genau umgekehrt

## Slide 23
Ermittlung der optimalen Bestellmenge
Bestell-menge | Wert einer Bestellung | Bestellkosten / Jahr | Transport-kosten / Jahr | Lagerkosten / Jahr | Kapitalkosten / Jahr | Gesamtkosten / Jahr
1 | 100 | 3000 | 10000 | 50 | 5 | 13055
3 | 300 | 1000 | 3333 | 150 | 15 | 4498
5 | 500 | 600 | 2000 | 250 | 25 | 2875
10 | 1000 | 300 | 1000 | 500 | 50 | 1850
15 | 1500 | 200 | 667 | 750 | 75 | 1692
25 | 2500 | 120 | 400 | 1250 | 125 | 1895
50 | 5000 | 60 | 200 | 2500 | 250 | 3010
100 | 10000 | 30 | 100 | 5000 | 500 | 5630
Beispiel
Wert pro Stück 100 €
Jahresbedarf 100 Stück
Gleichmäßiger Verbrauch
Bestellkosten 30 €
Transportkosten 100 €
Lagerplatz 100 € pro Jahr
Kalkulatorischer Zinssatz 10 %
Optimale Bestellmenge

## Slide 24
Chart: 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Gesamtkosten / Jahr | 2875 | 2500 | 2250 | 2050 | 1930 | 1850 | 1800 | 1750 | 1720 | 1700 | 1692 | 1700 | 1710 | 1715 | 1725 | 1740 | 1765 | 1800 | 1820 | 1850 | 1895
Bestell- und Transportkosten | 2600 | 2200 | 1900 | 1670 | 1510 | 1330 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 867 | 800 | 770 | 740 | 715 | 700 | 650 | 615 | 585 | 550 | 520
Lager- und Kapitalkosten | 275 | 330 | 385 | 440 | 495 | 550 | 605 | 660 | 715 | 770 | 825 | 880 | 935 | 990 | 1045 | 1100 | 1155 | 1210 | 1265 | 1320 | 1375
Optimum
Grafische Ermittlung der optimalen Bestellmenge
Kosten [€]
Bestellmenge

## Slide 25
Fazit
Die Beurteilung der Effizienz ist nur unter Festlegung und Berücksichtigung der Ziele und Anforderungen durch das Management möglich
Die Ziele ergeben sich aus den Anforderungen des Management (Produktion). Management, Markt, Technik und Vorschriften bestimmen die Instandhaltungsstrategie und die Ersatzteilstrategie!
Die Instandhaltungsstrategie bestimmt die Anforderungen an die Ersatzteilstrategie. Ohne Kenntnis bzw. Spezifikation der Strategie keine effizientes Ersatzteilmanagement!
Da sich Marktbedingungen ständig ändern, ist auch die Ersatzteilstrategie regelmäßig bezüglich ihrer Effektivität und Effizienz zu überprüfen. Es müssen stabile Lieferanten und redundante Systeme geschaffen werden!
Die Instandhaltung benötigt Managementsysteme zur Ermittlung und Darstellung ihrer Kosten Nutzenrechnung!
Daten erfassen, Daten verarbeiten, Daten bereit stellen, Daten analysieren Abteilungsübergreifend eine Wissensdatenbank schaffen!
Eine effiziente Gestaltung der Ersatzteile in der Instandhaltung ist nur unter Beachtung folgender Grundsätze möglich: